Project: PSIMU-1
Date: 2008-06-06

Requirement Specification
for
DPSIMU

Group:
Maria Soler Climent 20074846
Kim Hedegaard Madsen 20074382
Lasse Lorenzen 20012001
Version History

Ver.	Date	Initials	Description

Det følgende afsnit er et hjælpeafsnit til hjælp for udfyldelsen af skabelonen.
Afsnittet bør derfor slettes fra den endelige udgave af kravspecifikationen.

Table of Contents

# INTRODUCTION
## Purpose
Kort beskrivelse af målet for udviklingen af netop dette system. Desuden en entydig definition af systemets eller produktets navn. Leverandør (producent) og kunde samt eventuelle underleverandører identificeres. Desuden redegøres for, hvilke regler der er for indføring af ændringer i kravspecifikationen.
The purpose of the project is to develop a prototype for an embedded real time system. This project concerns the development of a patient simulator system, which should simulate different signals to be used by a monitoring system. The project is also concerned with the development of a remote administration system and thus making the entire system distributed.

## References
Her bringes en oversigt over samtlige dokumenter, der refereres til.
[1] PSIMU-project.doc
[2] ProjectInterfaces.doc
[3] http://www.physionet.org/physiobank/physiobank-intro.shtml
## Reading Guide
Kort beskrivelse af det resterende indhold af kravspecifikationen.

This document describes the system that has to be developed and the requirements that it has to meet.

First of all, the is a description of the system, with description of the different actors and the constraints of the system.
Then there is a detailed description of the functional requirements, which is done using the use case technique. A description of the external interfaces follows.
After this, there are the performance and quality requirements, followed by the designed constraints and the expected partial deliveries.
Finally, there are some appendices with the templates used for describing actors and use cases.
# OVERALL DESCRIPTION
Dette afsnit i kravspecifikation skal give et overordnet billede af kravene til det ønskede system samt de omgivelser systemet skal fungere i.
## System Description

The company World Wide Medico (WWM) wants to develop a new generation of Patient simulator systems.

Patient simulator should as a minimum generate an analogue Electro Cardio Gram (ECG) signal from real-life sampled patient signal files.

The patient simulator should use data from PhysioBank (see below) which is a collection of databases with signals from real patients.

For further information about the PhysioBank see link.

### System Overview

Her vil det ofte være hensigtsmæssigt at vise en skitse af det totale system.

Figure 1. System Overview Diagram

### Actor-Context Diagram

Her indsættes et aktør-kontekst diagram, der viser det system der skal udvikles som en kasse, der navngives med det officielle navn for systemet. Desuden viser diagrammet de aktører som systemet skal kommunikere med dvs. de eksterne systemer eller personer som systemet skal kommunikere med.

Figure 2. Actor-Context Diagram
### Actor Descriptions
For hver aktør på aktør-kontekst diagrammet gives der her en kort beskrivelse af aktørens rolle overfor systemet. Der anvendes her en standardskabelon, der også findes i afsnittet bilag (her uden hjælpetekster)
Actor Name:	Nurse
her angives aktørens navn, der skal være det samme som på aktør-kontekst diagrammet. Aktører navngives altid med navneord i ental.

Type [primary / secondary]: primary
her angives aktørens type. En primær aktør er den aktør, der har et mål der ønskes opfyldt af systemet. En sekundær aktør er en aktør, der deltager i en Use Case for at opfylde målet for en primær aktør. En aktør kan undertiden både være primær og sekundær.

Description: The Nurse can view the patient signals, and adjust the PSIMU to show the information that he/she wants. She can also select a patient simulation, and start/stop the PSIMU unit.
her gives den egentlige beskrivelse af aktøren, der skal supplere det korte navn på aktør-kontekst diagrammet.

Number of concurrent actors: 1

Her angives antallet af samtidige aktører der kan kommunikere med systemet.

Actor Name:	Operator
her angives aktørens navn, der skal være det samme som på aktør-kontekst diagrammet. Aktører navngives altid med navneord i ental.

Type [primary / secondary]: primary
her angives aktørens type. En primær aktør er den aktør, der har et mål der ønskes opfyldt af systemet. En sekundær aktør er en aktør, der deltager i en Use Case for at opfylde målet for en primær aktør. En aktør kan undertiden både være primær og sekundær.

Description: The Operator is responsible for adjusting and fine-tuning the PSIMU. Every time a new PSIMU simulation is to be run, the Operator has to adjust the needed features.
her gives den egentlige beskrivelse af aktøren, der skal supplere det korte navn på aktør-kontekst diagrammet.

Number of concurrent actors: 1
Her angives antallet af samtidige aktører der kan kommunikere med systemet.

Her angives antallet af samtidige aktører der kan kommunikere med systemet.

Actor Name:	Remote Operator
her angives aktørens navn, der skal være det samme som på aktør-kontekst diagrammet. Aktører navngives altid med navneord i ental.

Type [primary / secondary]: primary
her angives aktørens type. En primær aktør er den aktør, der har et mål der ønskes opfyldt af systemet. En sekundær aktør er en aktør, der deltager i en Use Case for at opfylde målet for en primær aktør. En aktør kan undertiden både være primær og sekundær.

Description: The Remote Operator is responsible for adjusting and fine-tuning the PSIMU. Every time a new PSIMU simulation is to be run, the remote Operator has to adjust the needed features. The Remote Operator can also change the patient simulation and start/stop a selected PSIMU unit.
her gives den egentlige beskrivelse af aktøren, der skal supplere det korte navn på aktør-kontekst diagrammet.

Number of concurrent actors: 1

### Relations between Actor Roles, Job Position and Hardware
Det er generelt en god idee at beskrive aktører ud fra en rollebetragtning. Da dette ofte medfører nogle for kunden abstrakte aktører kan man her f.eks. ved hjælp af en tabel beskrive sammenhængen mellem aktørrollerne og de aktuelle stillingskategorier. Tilsvarende kan man også for Hardware operere med forskellige logiske roller som kan være realiseret i den samme fysiske hardware.

The following table shows the relations between a given job position and the roles played by the given person. Use X for a primary role and (X) for a more secondary role.

Actor / / Job Position	Operator	Nurse
Nurse		X
Operator	X

Figure 3. Relations between actor roles and job positions

## System Functions
En beskrivelse af systemets hovedfunktioner. Dette afsnit skal give et overblik over systemets funktioner, samt hvordan de er relateret til hinanden. Det må ikke opfattes som et krav til det senere design. I øvrigt bør dette afsnit ikke indeholde specifikke krav, men snarere forklare, hvorfor disse er nødvendige.
The system functions are found and described by the Use Case technique. The following diagrams show the system functionality expressed in one or more Use case diagrams. The purpose of these diagrams is to give an overview of the wanted system functionality. Each of the Use Cases on the diagrams is specified in detail in chapter 3. Specific Requirements.
### Use Case Diagram(s)
Her indsættes et eller flere Use Case diagrammer – alt efter systemets størrelse. For større systemer er det ofte en gode idee at anvende et UML pakkediagram til at foretage en gruppering af Use Casene. Dette kan gøres på mange forskellige måder f.eks. ud fra logiske sammenhørende Use Cases.

Figure 4. Use Case Diagram
## System Constraints
Beskrivelse af de begrænsninger, som gælder for det endelige system. Det er vigtigt at specificere, hvad systemet ikke skal kunne. Især de punkter, hvor det er nærliggende at tro, at disse funktioner er underforståede.

## System Future
Overvejelser over fremtidige udvidelsesmuligheder skal anføres her. Disse funktioner må ikke opfattes som krav, men som en ekstra oplysning til det efterfølgende design. Ved en senere revision af produktet (i vedligeholdelsesfasen) kan det være nyttigt at se tilbage på dette og foregående afsnit. Det kan desuden være relevant at angive programmellets forventede levetid.
The system has to be designed to handle remote users in the future, that will be able to control the simulator system and monitor a collection of simulators.
## User Characteristics
Profil af den/de brugergrupper, som skal betjene systemet. Af hensyn til betjeningsvenligheden i det endelige system er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke brugergrupper, der skal betjene systemet. Samt hvor ofte de enkelte brugergrupper vil have adgang.
The DPSIMU will be used for simulating patients to train medical students, researchers and nurses.
## Development Process Requirements
Disse krav kan være fra såvel eksterne krav fra kunden som interne krav fra leverandøren, men gælder specielt udviklingsprocessen. Det skal bemærkes, at disse krav kan begrænse SW udviklerens frihed og bør vurderes kritisk førend de medtages. Det kan eksempelvis være bestemte udviklingsmetoder eller standarder, der skal følges (udviklingsmodel, designmetode, programmeringssprog, krav om review, overholdelse af bestemte standarder). Det kan desuden omfatte krav til hvilken dokumentation, der skal udarbejdes (program, vedligeholdelse, installation, service, bruger)
The development of the system should be done using a development process which combines ROPES and SCRUM.

## Customer Deliveries
Her anføres det, kundens skal have, samt hvordan leveringen gennemføres. Jævnfør foregående punkt kan der her anføres, hvilke dele af dokumentationen, der skal udleveres til kunden. I visse tilfælde vil det desuden være relevant at specificere på hvilket medie/format, softwaren skal leveres.
The project group should define the requirements for the system using the use case technique. The requirements should be coordinated with the other development groups developing the local monitoring system (LMON) and the infusion pump system (IPUMP).

After defining the requirements the group should define minimum two project deliveries based on the defined use cases.

Develop an architecture model, which could cover the defined requirements.

Design, implement and test the first delivery using OO technology.

Her kan de forudsætninger beskrives, som er gældende for udviklingen af systemet. Det kan være bestemte ting, som leverandøren forudsætter et til stede for at kunne gennemføre projektet, f.eks. operativsystem, hardware, kunderepræsentant. Der kunne være tale om et eksisterende system, der skulle udbygges, hvor kunden i så fald måtte stille systemet til rådighed for test mv.

# SPECIFIC REQUIREMENTS (USE CASES)
Denne del af kravspecifikationen er den største og skal indeholde detailinformation for de enkelte krav.
De funktionelle krav er her fundet og beskrevet vha. Use Case teknikken. For hver Use Case findes der et underafsnit der specificerer kravene til netop denne Use Case. Hver Use Case beskrives ved at udfylde en standard skabelon. . Standardskabelonen findes i afsnittet bilag (her uden hjælpetekster)
## Use Case #1: Start/Stop PSIMU
Use Case nummer: hver use case nummereres fortløbende.
Use Case type: hvis skabelonen er udfyldt for en include, extend eller specialiseret Use Case – så tilføjes følgende bogstav efter Use Case nummeret xx:
xx-I for en include, xx-E for en extend og xx-S for en specialiseret Use Case.
For de øvrige Use Cases anvendes kun nummeret.
Navn: er her navnet på Use Casen som angivet på Use Case diagrammet. En Use Case navngives med et udsagnsord, der virker på et navneord ”Hæv Penge” .
Hver af de følgende punkter udfyldes for den aktuelle Use Case. Er der ingen krav til et af disse underpunkter så angives det med ’Ingen’.
Goal:
Her gives selve målet med Use Casen. Beskrivelsen skal supplerer og uddybe den information der ligger i selve navnet (typisk 1-3 linier tekst).
The goal for this Use Case is to be able to start or stop the PSIMU unit.
Initiation:
Her angives hvem der initierer Use Casen, dvs. en aktør (eller flere) eller om det er en systeminitieret Use Case. I nogle tilfælde kan der være flere alternative aktører, der kan initiere en Use Case.
The Nurse or Remote Operator toggles the status of the machine.
Actors and Stake Holders:
Her opremses de aktører, der indgår i Use Casen samt de øvrige interessenter, der måtte have interesse i denne specifikke Use Case
Remote Operator and the Nurse.
No of concurrent instances:
I dette felt angives om der kan være flere samtidige forekomster af den samme Use Case under udførelse. Dette kan forekomme f.eks. hvis der er flere samtidige aktører eller hvis den samme aktør kan have flere udførelser af den samme Use Case i gang.
1
Frequency:
Her angives hvor ofte denne Use Case udføres, er det f.eks. 1 gang pr. dag eller 20 gange pr. time. Dette er ofte et skøn.
The can have a frequency from <1min to several hours.
Non functional requirements:
Under dette punkt angives de ikke funktionelle krav der kan relateres til netop denne Use Case. Det kan f.eks. være tidskrav eller volumenkrav.
The system must be configured and ready to start or stop.
Preconditions:
Her angives de forudsætninger der skal være opfyldt for at Use Casen beskrivelsen er gældende. En forudsætning kan f.eks. være at en anden Use Case skal være udført. Opfyldelse af en startbetingelse betyder ikke at Use Casen bliver udført med det ønskede resultat.
For the system to stop, it must be running.
And if the system is supposed to be started, it must be in the stopped state.
Postconditions by success:
Her angives slutresultat for en Use Case udført med succes.
Der angives de ændringer af systemets og omgivelsernes tilstand, der er resultatet af at Use Case har opfyldt sit mål.
If the event is starting the system, then the system must be running.
If the event is to stop the system, then the system mu be stopped.
Postconditions by failures:
Her angives slutresultat for en Use Case, der ikke har opfyldt sit mål.
Der angives de ændringer af systemet og omgivelserne der gælder når Use Casen ikke har opnået det forventede resultat – typisk ved at en af de angivne undtagelser er forekommet.
The system is running, if tried to stop.
The system is stopped, if tried to start.

Main Scenario 1:
Det største afsnit, hvor kravene til Use Casen beskrives. Normalforløbet beskriver solskinsscenariet, hvor alt går efter planen og målet med Use Casen opfyldes. De øvrige scenarier beskrives som undtagelser til normalforløbet.
Hver ny funktionalitet beskrives som en trin på en ny linie, der nummereres med et fortløbende nummer. Det angives i hvert trin om det er aktøren eller om det er systemet der har initiativet. Hver trin (sætning) beskrives i nutid og skal føre et trin frem mod slutmålet.
UNDTAGELSER (omhandler også næste pkt.) kan angives på følgende to måder:
Indrykket efter et givet trin med navnet på undtagelsen i firkantede paranteser med kursiv
Eksempel:	5. Systemet validerer den indtastede webformular
[manglende parametre]
Under undtagelser angives:
manglende parametre: her beskrives hvordan denne situation skal behandles
Alternativt at undtagelserne udelukkende er anført under feltet undtagelser med reference til trinnets nummer efterfulgt af bogstavet a for den første undtagelser, b for den næste etc. For det viste eksemplet vil der her under undtagelser stå: 5a. manglende parametre: og hvordan denne situation behandles.
VARIANTER: For nogle Use Cases kan der være flere ”normalforløb”, der er varianter over det samme forløb. F.eks. for pengeautomat Use Casen: Hæv penge: hvor en variant er om man ønsker en kvittering eller ej. En sådan variant kan beskrives under normalforløbet ved at anvende store bogstaver efter trinnummeret. F.eks. 2B. Kunden vælger at få en kvittering. 2.B.1. Systemet udskriver kvitteringen med hævet beløb samt ny saldo.

1. Nurse or Remote Operator starts the PSIMU.
2. The PSIMU is starting and attaching to the Remote Administration.
[There is no connection to the Remote Administration.]
Extensions:
Her angives hvad der skal ske for de forskellige undtagelser, der er angivet under beskrivelsen.
There is no connection to the Remote Administration:
The PSIMU is running without Remote Administration control.

Main Scenario 1:
Det største afsnit, hvor kravene til Use Casen beskrives. Normalforløbet beskriver solskinsscenariet, hvor alt går efter planen og målet med Use Casen opfyldes. De øvrige scenarier beskrives som undtagelser til normalforløbet.
Hver ny funktionalitet beskrives som en trin på en ny linie, der nummereres med et fortløbende nummer. Det angives i hvert trin om det er aktøren eller om det er systemet der har initiativet. Hver trin (sætning) beskrives i nutid og skal føre et trin frem mod slutmålet.
UNDTAGELSER (omhandler også næste pkt.) kan angives på følgende to måder:
Indrykket efter et givet trin med navnet på undtagelsen i firkantede paranteser med kursiv
Eksempel:	5. Systemet validerer den indtastede webformular
[manglende parametre]
Under undtagelser angives:
manglende parametre: her beskrives hvordan denne situation skal behandles
Alternativt at undtagelserne udelukkende er anført under feltet undtagelser med reference til trinnets nummer efterfulgt af bogstavet a for den første undtagelser, b for den næste etc. For det viste eksemplet vil der her under undtagelser stå: 5a. manglende parametre: og hvordan denne situation behandles.
VARIANTER: For nogle Use Cases kan der være flere ”normalforløb”, der er varianter over det samme forløb. F.eks. for pengeautomat Use Casen: Hæv penge: hvor en variant er om man ønsker en kvittering eller ej. En sådan variant kan beskrives under normalforløbet ved at anvende store bogstaver efter trinnummeret. F.eks. 2B. Kunden vælger at få en kvittering. 2.B.1. Systemet udskriver kvitteringen med hævet beløb samt ny saldo.

1. Nurse or Remote Operator stops the PSIMU.
2. The PSIMU is starting and attaching to the Remote Administration.
[There is no connection to the Remote Administration.]
Extensions:
Her angives hvad der skal ske for de forskellige undtagelser, der er angivet under beskrivelsen.
There is no connection to the Remote Administration:
The PSIMU is unable to detach from Remote Administration control.

## Use Case #2: Attach/Detach to Remote Administration
her og i de efterfølgende - kopieres Use Case skabelonen fra bilaget, der er uden hjælpetekster
Goal:
To either be removed or added to the Remote Administration connected clients list.

Initiation:
Initiated by the Use Case Start/Stop PSIMU

Actors and Stake Holders:
No actors. The use case only influences the system itself.

No of concurrent instances:
The Use Case can not, for each PSIMU in the system, have concurrent instances.

Frequency:
After every start or stop of the PSIMU.

Preconditions:
The PSIMU must be registered to detach, and may not be registered to attach.

Postconditions by success:
The PSIMU is either attach or detached to the Remote Administration.

Postconditions by failures:
The PSIMU fails to attach or detach.

Main Scenario 1:

The PSIMU connects to the Remote Administration.
[There is no connection to the Remote Administration]
The PSIMU is attached to the Remote Administration.

Extensions:

There is no connection to the Remote Administration:
The PSIMU is running without Remote Administration control.

Main Scenario 2:

The PSIMU connects to the Remote Administration.
[There is no connection to the Remote Administration]
The PSIMU is detached to the Remote Administration.

Extensions:

There is no connection to the Remote Administration:
The PSIMU is stopping without notifying the Remote Administration control.
## Use Case #3: Show patient Simulation
Goal:
The goal of this use case is to show the signals that the patient generates

Initiation:
The Generate Patient Signals (The patient)

Actors and Stake Holders:
Nurse

No of concurrent instances:
There should be only one display showing the patient generated signals.

Frequency:
The display should be updated every 20 seconds.

Preconditions:
The Generate Patient Signals use case is running, so that there are patient signals to display

Postconditions by success:
The LCD display shows the generated patient signals correctly

Postconditions by failures:
The LCD display shows no generated patient signals or shows the signals incorrectly

Main Scenario:

  1. The display shows patient signals correctly
[The patient signals are shown incorrectly]
[No patient signals are shown]

Extensions:
[The patient signals are shown incorrectly]

[No patient signals are shown]

## Use Case #4: Select patient
Goal:
The goal of this use case is to show a particular signal that the patient generates

Initiation:
The nurse

Actors and Stake Holders:
Nurse

No of concurrent instances:
There should be only one display showing the patient generated signal desired by the nurse.

Frequency:
The display should be updated every 20 seconds.

Preconditions:
The “Generate Patient Signals” use case is running and the “Show Patient Information” is running, so that there is a patient signal to display

Postconditions by success:
The LCD display shows the generated patient signal correctly

Postconditions by failures:
The LCD display shows no generated patient signal or shows the signals incorrectly

Main Scenario:

  1. The nurse selects the signal he/she wants to follow closer.

  1. The nurse selects the “show signal” option.
[The wrong signal is chosen]

  1. The selected signal is shown.
[The wrong signal is shown]

Extensions:

[The wrong signal is chosen]
When the wrong signal is chosen, the wrong signal is shown. See next extension for solution.

[The wrong signal is shown]
The nurse can select “Go Back” and return to the previous display screen and there select the correct signal.

## Use Case #5: Configure PSIMU
Goal:
Configure parameters in the simulator to be able to generate different types of patient.

Initiation:
Initiated by the Operator or Remote Operator.

Actors and Stake Holders:
One actor, the Operator or Remote Operator.

No of concurrent instances:
There should be only one concurrent instance at a time.

Frequency:
This use case does not have a periodicity; it can occur as often as the operator decides to. The only constrain is the concurrency.

Preconditions:
The PSIMU is in ready state. That means that no other configuration is running and the PSIMU not creating a signal for a simulation

Postconditions by success:
The simulated patient goes to ready state again.

Postconditions by failures:
The patient is in ready state and with the same parameters as before starting configuring.

Main Scenario:

The Operator or Remote Operator starts the configuration menu in the UI by pushing the touch screen.
[The menu does not start properly]
[The operator cancels the operation]
The Operator or Remote Operator chooses the parameters (these have to be defined later on, after the project has been analysed thoroughly).
[The parameters are not valid]
[The operator cancels the operation]
The PSIMU applies the parameters.
[There are internal problems in applying the parameters]

Extensions:

The menu does not start properly:
The system returns to ready state. The UI returns to main menu.

The parameters are not valid:
The system shows a message to the user asking for valid parameters.

The operator cancels the operation:
The system returns to ready state.

There are internal problems in applying the parameters:
The system returns to ready state after repairing the changed values. The system has to look as before the configuration process started.

# EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS
## User Interfaces
A touch screen.
Specifikationen af krav til brugergrænsefladen, eksempelvis at der skal være en windows brugergrænseflade. Det kan være krav til skærmlayout, udskriftsformater på rapporter og krav til et hjælpesystem. Det kan desuden være relevant at anføre hvilke persongrupper, der har adgang til bestemte funktioner. Eksempelvis kan der være specielle funktioner for servicepersonale eller super-brugere.

## Hardware Interfaces
Beskrivelse af samtlige karakteristika for input/output, typisk med henvisning til bilag eller anden dokumentation.
PSIMU generates the following output to LMON:
- ECG signal (continuous 12 bit analogue value 0-10V) on PV2019, Aout0.
- EDR signal (ECG derived respiration signal) (continuous 12 bit analogue value 0-10V) on PV2019, Aout1.
- Pulse (discrete, 8 bit digital value) (0-250 beats/minute) – IO686 Card Output Port A (PA7-PA0) + Data ready signal IO686 Card output Port C, PC3)

## Communication Interfaces
Beskrivelse af kommunikationsprotokol til netværk eller lignende, evt. med henvisning til bilag eller anden dokumentation.
IPUMP (Infusion Pump System) has RS232 communication with PSIMU (Patient Simulator System)

A fixed 64 bytes ASCII PDU is transmitted from IPUMP to PSIMU.

This PDU is transmitted every second when the pump is started.

PDU format:
4 bytes start frame (##?*)
46 bytes medicine name
12 bytes volume infused (since started)
2 bytes CRC checksum

## Software Interfaces
Beskrivelse af SW grænseflade, herunder referencer til et softwarebibliotek. Hvis systemet er et rent SW-system der er en del at et større system, kan man her detaljeret specificerer grænsefladen. Skal programmellet køre under et bestem operativsystem, skal det anføres her.
The system must run on the VxWorks real-time operating system.

The WFDB library could be use full for reading PhysioBank data.

# PERFORMANCE REQUIREMENTS
Der er ofte tidskrav til respons på input og lignende. Desuden kan der være krav til programmellets størrelse, hvis det eksempelvis skal implementeres i en microcontroller. Disse krav kan ofte have relationer til bestemte funktionelle krav, og kan i så tilfælde placeres ved de krav, hvor de er relevante.

The most important performance requirements in a real-time system are the meeting of the deadlines. To describe these, an external event list is used.
## External events

The system has the following external events. The expected response is outlined in the table that follows.

The only critical event is the periodic event generated by the internal timer. The routine executed when this event happens has to be executed faster than the period of the timer. Otherwise, the generation of signals will have errors.

# SYSTEM QUALITIES
De kvalitetsfaktorer, som er væsentlige for systemet eller for en specifik funktion, skal anføres her. Det er af stor betydning, at kunde og udvikler når frem til enighed om, hvilke kvalitetsfaktorer, der er vigtige. De kvalitetsfaktorer, som udviklerne opfatter som vigtige, nås i meget høj grad. Specielt høje krav koster tid og penge at opnå. Visse kvalitetskrav modarbejder hinanden, f.eks. effektivitet og vedligeholdelsesvenlighed.
Eksempler på kvalitetsfaktorer: pålidelighed, vedligeholdelsesvenlighed, udvidelsesvenlighed, brugervenlighed, genbrugbarhed, integritet, effektivitet.
Som minimum vurderes hver enkelt kvalitetsfaktor på en 5-punkt skala: 1: ukritisk, 2: ikke særlig vigtig, 3: vigtig, 4: meget vigtig, 5: særdeles vigtig.
The system will be part of a distributed system in the future. Thus, it has to be designed to be extendible, so it can be plugged in a network and used remotely.
The system also has to be maintainable, so the code has to be clear and well documented, so a software developer external to the project can join it and maintain it easily.
As this project will be a prototype of the system, it has to be reusable, so it can be used later development.
This system will be used for training of medical professionals, but also for research. Therefore, the signals produced by the system have to be highly correct, or that would lead to wrong conclusions in research or practices in training.
# DESIGN CONSTRAINTS
Under dette afsnit angives de krav til systemets design og implementering, der er ufravigelige (på eng. design constraints). Der bør normalt ikke være design krav i en kravspecifikation, der skal beskrive HVAD et system skal gøre og ikke HVORDAN man har tænkt sig det skal realiseres.
Til tider er der dog allerede truffet overordnede design beslutninger som man ikke kan ændre og derfor skal tilgodese i sin løsning. Det er disse krav til designet og implementeringen, der skal anføres under dette afsnit.
Target HW/SW platform for prototype:

Hardware:	SBC-686, IO686 card, PV2019 Analogue/Digital converter card
Simulated LCD Touch screen
Software:	C++ and VxWorks real time operating system
Her anføres øvrige typer af krav, der ikke naturligt falder ind under de øvrige afsnit.

# PART DELIVERIES
Ved egenudvikling af et produkt eller system: skelner man ofte mellem produkt og proces, hvorfor man her vil flytte denne information til det procesorienterede dokument, der beskriver udviklingsforløbet.
Det er imidlertid altid en fordel at opsplitte et projekt i et antal delleveringer. Sådanne delleveringer kan være enten interne og eller eksterne delleveringer. Er det interne delleveringer viser disse fremdrift i projektet er det også eksterne delleveringer får kunden mulighed for på et tidligt tidspunkt at anvende et minimumssystem. Derved opnår kunden erfaring med systemet, som kan påvirke de efterfølgende delleveringer.
I dette afsnit defineres de enkelte delleveringer med henvisning til hvilke Use Cases, der skal være indeholdt i den pågældende dellevering. Ved planlægning af delleveringer er det vigtigt at se på afsnittet start betingelser , hvor det ofte er angivet afhængighed til andre Use Cases.
Delivery at week 15:
- Architectural design.
- Use case: Generate patient simulation signals.

Delivery at week 23
- Detailed design
- Use case: Show patient information
- Documentation

# Appendixes

Disse to følgende underafsnit – er tænkt som en hjælp ved udarbejdelsen af kravspecifikationen, hvorfor de normalt slettes i den endelige kravspecifikation
## Actor Template

Actor Name:

Type [primary / secondary]:

Description:

Number of concurrent actors:

## Use Case Template

Use Case no. X :	Name
Goal:

Initiation:

Actors and stake holders:

Number of concurrent instances:

Frequency:

Non functional requirements:

References:

Preconditions:

Postconditions by success:

Postconditions by failures:

Main scenario:

Extensions: